Цифровые приборы

Формула для определения потребляемой мощности цифровых приборов

в параллельной цепи

Р=(Uв)²/Rв, где: U – входное напряжение;

Rв – внутреннее сопротивление приборов.

Потребляемая мощность в параллельной цепи

| Номинальное входное напряжение | Внутреннее сопротивление (2МОм) для ЩМ120, ЩВ120 | Внутреннее сопротивление (1МОм) для Щ, ЩП |
| --- | --- | --- |
| 100В | 0,005 В·А | 0,01 В·А |
| 220В | 0,024 В·А | 0,05 В·А |
| 380В | 0,072 В·А | 0,14 В·А |
| 500В | 0,125 В·А | 0,25 В·А |
| 750В | 0,281 В·А | 0,57 В·А |

Формула для определения потребляемой мощности цифровых приборов

в последовательной цепи

Р=I²*Rн

| Потребляемая мощность приборов с номинальным током 1А | 0,01 В·А |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность приборов с номинальным током 5А | 0,15 В·А |